## Slide 1
天驰管线探测APP
2019
用户手册
手册编写：张隆城 联系方式(QQ)：542187690
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232
技术支持：田海润 联系方式(QQ)：525659232

## Slide 2
Contents
目录
01
APP作业优势&劣势
04
APP操作说明
03
APP切片制作
02
超图软件申请配置许可文件

## Slide 3
Contents
第一部分
APP作业优势&劣势

## Slide 4
01
APP作业优势&劣势
无纸化作业，一部手机贯穿项目实施周期
提高工作效率，减少纸质成本
增强项目进度管理，全面把控项目质量
以信息化技术手段生成电子原始数据，减少人为因素造成的错误，高效精准
统一作业标准管理
优势

## Slide 5
02
APP作业优势&劣势
劣势
作业成本提高，手机或平板配置越高操作越流畅
手机装配消耗成本，预防设备断电风险
软件更新后BUG风险

## Slide 6
Contents
第二部分
超图软件申请配置许可文件

## Slide 7
02
申请配置许可文件操作方法
空间信息
参考信息
1、首次安装超图试用版或配置许可文件过期（ 试用期为3个月），申请配置许可文件操作方法：❶登录超图官网 。https://www.supermapol.com/web/pricing/triallicense
❷弹出登录界面，可以通过注册账号登录或直接通过第三方登录，
点击右下角QQ图标。
过期提示

## Slide 8
02
申请配置许可文件操作方法
空间信息
参考信息
❸许可申请界面：需要提供电子邮箱、安装产品系列、计算机名。第一次申请需要绑定邮箱。

## Slide 9
02
申请配置许可文件操作方法
空间信息
参考信息
点击邮箱绑定=>立即绑定。

## Slide 10
02
申请配置许可文件操作方法
空间信息
参考信息
输入邮箱地址******=>点击发送验证码=>打开电子邮件点击绑定账户=>设置超图登录密码。

## Slide 11
02
申请配置许可文件操作方法
空间信息
参考信息
❹输入邮箱=>选择安装系列：根据你安装的版本来勾选（最新版超图为9D版）=>一般勾选SuperMap iDesktop=>输入计算机名=>点击提交=>到邮箱去下载配置许可文件。

## Slide 12
02
申请配置许可文件操作方法
参考信息
2新注册用户
2试用期过期用户
❺注册许可：启动SuperMap iDesktop 9D=>配置许可文件=点击确定=>点击激活更新=>选择激活文件=>点击更新。

## Slide 13
02
申请配置许可文件操作方法
参考信息
❶如果公司服务器上的许可没过期的，平板或手机连接网络会自动更新。
长按许可文件
点击删除
❷如果服务器上的许可过期而没来得及更新的，而AAP自带的许可未过期的，需要手动删掉过期的许可，然后重新启动APP会更新APP上的许可。
手机端许可失效：有三种情况。
❸两者都过期请联系GIS事业部软件开发员田海润进行更新。

## Slide 14
Contents
第三部分
APP切片制作

## Slide 15
03
前期资料准备
空间信息
参考信息
底图制作准备：把CAD版的地形图、范围线、分幅图框、旧管线图合并在一个文件里
（使用公司CAD炸块模板，否则天驰版旧管线图块不会显示，跟ArcGIS切片一样）， 在CAD图里根据自己需求修改颜色，不用在超图软件上修改颜色。

## Slide 16
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
1.双击超图软件图标启动软件。

## Slide 17
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
2.新建文件型数据源：在数据源栏右击=>新建文件型数据源。

## Slide 18
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
选择存放路径=>输入文件名=>点击保存。

## Slide 19
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
3. 将CAD文件导入数据源：点击新建好的文件型数据源右击=>导入数据集。

## Slide 20
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
点击添加文件=>选择CAD图点击打开。

## Slide 21
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
点击导入=>等待导入完毕即可。

## Slide 22
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
双击导入的CAD文件显示图，缩放到图层。

## Slide 23
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
设置线型反走样式和文本反走样式这步很重要：点击地图属性=勾选线型反走样式和文本反选项。

## Slide 24
对
比
效
果
设置线型反走样式和文本反走样式
没设置线型反走样式和文本反走样式

## Slide 25
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
4.保存工作空间文件（*.smwu文件）：点击文件=>保存=>选择保存路径=>点击保存。

## Slide 26
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
5.生成地形缓存文件：地图栏下的工作空间文件右击=>地形缓存(单任务)… =>新建切图任务=>点击下一步。

## Slide 27
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
选择比例尺：列表里最大比例尺显示在1：300左右，需要手动添加小比例尺，可以通过点击添加比例尺选择来添加比例尺（新增的比例尺可以手动取整比例尺）=>选择缓存路径=>存储类型选择“紧凑”=>点击确定生成完即可（切片比例比例建议50左右，太大的比例尺放大后会图形模糊）。

## Slide 28
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
7.切片文件：找到缓存文件存放目录。

## Slide 29
03
打开超图软件制作切片
测量收点
空间测量
切片文件是由索引文件（*.csi格式文件）和切片数据文件夹组成。APP加载切片文件只需要选择*.csi文件即可（索引文件必须跟切片文件必须放在同一文件夹）。

## Slide 30
03
打开超图软件制作切片
空间信息
参考信息
找到缓存文件存放目录=>右击=>添加压缩包（压缩格式要用zip格式，不能使用rar格式，软件解压格式只认zip格式文件，其它格式的解压会丢数据）。
由于手机不能直接传输文件夹，所以需要压缩成压缩包进行传输。

## Slide 31
小提示！
如果你的手机平板是华为的（其它牌子没测试过不知道有没有此功能）可以把APP目录发送桌面快捷方式。下次打开文件就不用在管理文件里找浪费时间。
点击更多

## Slide 32
Contents
第四部分
APP操作说明

## Slide 33
04
走进天驰管智绘APP
主要功能介绍
解压 切片
新建
工程
打开工程
界面介绍
缩放移动
添加
编辑点
添加临时点线
查询定位
线中加点
距离测量
测量收点
统计 工作量
数据导出
添加 编辑线
数据导入

## Slide 34
04
走进天驰管智绘APP
解压切片
测量收点
空间测量
解压压缩包文件只需加载*.csi索引文件。
解压方法：登录APP进入界面点击“解压切片” 按钮=>选择压缩包存放目录。

## Slide 35
04
走进天驰管智绘APP
解压切片
空间测量
选择压缩包存放目录=>选择切片压缩文件=>点击解压（解压文件存放路径跟压缩文件存放路径相同） =>解压完毕后会弹出是否删除切片压缩文件提示 （点击确定删除压缩文件，点击取消则不删除）。

## Slide 36
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
测量收点
空间测量
打开APP点击工程列表=>点击项目列表右侧“➕”按钮新建工程。

## Slide 37
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
填写项目信息：项目名称=>加载底图数据（如果没有底图这步不用，自动加载谷歌地图作业）点击底图数据右侧➕ =>选择切片存放目录=>选择切片索引文件***.sci文件 =>点击确定。

## Slide 38
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
设置工作模式、组号位置设置、管点位数设置（流水号位数）、组别设置和管线长度设置(设置线超长提示)。
设置好工程设置点击打开即新建好工程（首次加载底图数据时间会稍微长些）。

## Slide 39
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
加载完底图后会自动弹出现场检测记录表设置=>录入表格信息=>填写完点击保存。

## Slide 40
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
保存后检测表信息会保存在APP里，下次打开会保留上次填写记录点击保存即可，第二天打开工程只需要修改有变化的地方即可（每一天只会保存第一条数据录入时需谨慎）。
新建工程修改这些
更换仪器修改这些
更换辅助工修改这些
日期会自动更改

## Slide 41
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
工程完工后点击导出数据数=>现场检测记录表和原始记录一起导出，存放在工程Excel文件夹里。
空间测量

## Slide 42
04
走进天驰管智绘APP
新建工程
自动生成出来的现场检测记录表。
点号栏：是根据当天第一个点号“—” 当天最后一个点号自动填写。
完成工作量栏：是根据当天管线探测或测量的长度自动统计。
空间测量
根据APP填表生成出来的数据
APP根据当天生产的点号和管线长度自动生成出来的数据

## Slide 43
04
走进天驰管智绘APP
打开工程
测量收点
空间测量
打开APP点击工程列表=>选择要打开已建好的工程文件。

## Slide 44
04
走进天驰管智绘APP
打开工程
测量收点
由于新建时项目参数和底图数据已设置好，直接点击打开即可。

## Slide 45
编辑界面主要由：缩放移动功能、管类选取功能、添加和编辑点功能、添加和编辑线功能、按点号查询定位功能、线中加点功能、距离测量功能、测量收点功能、统计工作量功能、数据导出功能、数据导入功能组成。
04
走进天驰管智绘APP
界面介绍

## Slide 46
04
走进天驰管智绘APP
缩放移动GPS定位
空间测量
放大图形：两手指同时按住要放大的地方往外滑动（方向任意）图面放大或点击右下角➕键放大。

## Slide 47
04
走进天驰管智绘APP
缩放移动GPS定位
测量收点
空间测量
缩小图形：两手指同时按住要缩小的地方往内滑动（方向任意）图面缩小或点击右下角 ━ 键缩小。

## Slide 48
04
走进天驰管智绘APP
缩放移动GPS定位
测量收点
空间测量
移动：手指按住屏幕，往任意方向滑动。

## Slide 49
04
走进天驰管智绘APP
缩放移动GPS定位
测量收点
空间测量
GPS定位：没有切片底图，直接使用谷歌地图的工程才能使用此功能。点击屏幕左下角定位图标即自动定位到你所在的位置上。可以把卫星图切换成二维地图：点击地图切换按钮即自动切换成二维地图。

## Slide 50
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
空间测量
点表线表编辑器里带红色*号的为常规工程必填项作业时请注意！
1、添加管线点功能:先选择要添加管线管类=>点击右侧“点”图标=>点击要添加管线点的位置=>弹出属性对话框。

## Slide 51
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
测量收点
空间测量
弹出属性框填写属性：加点对话框主要由物探点号、点号后缀、点特征、附属物(选择井时会弹出井属性对话框)、管点备注、拍照、导入上一个点号属性、移动、保存（管点状态、高程、管偏、道路名称、疑难问题不是必填项） 。
附属物选择明显点时会弹出井属性编辑框

## Slide 52
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
物探点号自动生成（新建项目参数设置好了）也可以手动填写。点号后缀：在物探点号右侧下拉菜单可以选择后缀，选中后缀后在物探点号后面会自动添加字母，在备注栏会自动填写当前选择后缀的文字说明（如果是正常则不会加字母和文字说明），如果还要继续添加备注可以通过下拉菜单选择或手动输入。

## Slide 53
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
测量收点
空间测量
点特征栏右侧下拉菜单选取点特征(新建工程已经设置好模式)。附属物栏右侧下拉菜单选取附属物。

## Slide 54
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
测量收点
空间测量
所有管类的附属物栏选择井类(明显点)时，面板会自动显示井属性的动态面板栏，非井类附属物则不会显示动态面板栏（面板有窨井规格、窨井深度、窨井水深、窨井淤泥、井盖材质、井盖规格,根据需要填写） 。

## Slide 55
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
测量收点
空间测量
管点备注栏右侧下拉菜单选取管点备注，同时出现多个备注可以多次选择备注栏会自动累加已“-”隔开，要是出现备注栏里没有的备注也可以通过手工填写。

## Slide 56
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
测量收点
空间测量
拍照：点击图片按钮进入拍照模式进行拍照，对焦点击拍照按钮=>确定拍照相片或重拍相片。启动后相片显示在拍照按钮旁边，保存好的相片名以点号-1命名，可以多拍相片命名自动点号+1，也可以点击相片放大查看相片，相片存放在管调通的工程数据文件夹里。

## Slide 57
04
走进天驰管智绘APP
添加管点
测量收点
空间测量
填写需要管线点属性后，点击保存即添加点完成。添加下一个点有需要时可以导入上一个点的属性点击左下角“导入上一个”。

## Slide 58
04
走进天驰管智绘APP
编辑管点
测量收点
空间测量
2、编辑点功能:点击“点”图标=>点击已添加的管线点。

## Slide 59
04
走进天驰管智绘APP
编辑管点
测量收点
空间测量
弹出编辑点对话框=>编辑点的框跟添加点的编辑框不同，底部增加删除和移动按钮。

## Slide 60
04
走进天驰管智绘APP
编辑管点
测量收点
空间测量
移动：主要是移动管线点位置，移动时线也会跟随移动。点击“点”按钮=>点击要移动的管线点=>弹出对话框点击移动按钮=>在手机界面点击要移动的位置即移动完毕。

## Slide 61
04
走进天驰管智绘APP
编辑管点
删除：是指将废弃的数据从数据库中删掉。点击“点”按钮=>点击要删除的管线点即删除完毕(删除点同时会将连接该点的所有线数据删，删除时请注意）。

## Slide 62
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
测量收点
空间测量
添加管线线功能:点击右侧“线”图标=>选择要添加管线的起点方向点=>再选终点方向点。

## Slide 63
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
测量收点
空间测量
弹出线编辑框=>填写调查的属性点击保存即添加完毕（添加好的管线上可以显示部分管线参数，根据管线长度显示或过滤显示）。

## Slide 64
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
测量收点
空间测量
如果带*号的必填项没填会弹出提示，要注意看是否有提示。

## Slide 65
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
注意：要连续添加线时点选的起点位置很重要。 如图所示要添加Li11-Li12线段， ❶选择已有连线端作为起点， Li11-Li12 此时会自动读取上一段管的所有属性，Li11深度会自动读取Li11已有端的深度如图所示。
红框内的属性是捕捉上一条管线属性得来的

## Slide 66
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
测量收点
空间测量
❷如果已Li12作为起点端Li12-Li11，则读取不到Li11-Li10的属性，Li11的深度和其它属性都读取不到，属性表为空需要手动输入，如图所示。
如果相同属性添加线采用第一种方法。
如果属性不同添加线采用第二种方法。

## Slide 67
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
测量收点
空间测量
线编辑器介绍：线编辑器主要由固定面板和动态面板组成。固定面板：所有管类都会出现的面板，由管线点号（起点） 、连接点号（终点） 、起终点调换（相关属性跟着调换）、起点深度、终点深度、管段长度、深度差值、 埋设方式、管线材料、管径、管线状态、管道压力、权属单位、管线备注、疑难问题组成。
固定面板
固定面板

## Slide 68
04
走进天驰管智绘APP
添加管线
动态面板：只有在管线种类为线类的管线才会出现（例如：电信、电力、路灯之类），在管线种类为管道类的管线则不会出现（例如：给水、排水、煤气、工业类）。
动态面板

## Slide 69
04
走进天驰管智绘APP
编辑管线
修改连接关系管线点号（起点）和连接点号（终点）：修改图上连接关系只能图上选取，无法手工输入点号。选取方法：管线点号和连接点号后面有个“获取起点” 和“获取终点”来选择要修改连接关系（只有在编辑线时才会出现，添加线时默认点击第一个点为起点第二个为终点）。
用这两个命令来选择图上连接关系

## Slide 70
04
走进天驰管智绘APP
编辑管线
测量收点
空间测量
如图所示把Wa4编辑成Pa5，先确认好Wa4是在起点还是终点位置。点击Wa4后面的“获取起点或终点”=>然后在图面上选取Pa5点=>此时弹出编辑框已修改好连接关系=>只需修改Pa5相关属性=>点击保存 (修改Pa2点也操作方法一样只需点击“获取终点”即可) 。

## Slide 71
04
走进天驰管智绘APP
编辑管线
测量收点
空间测量
管线起点终点对调：一般在排水类管线中使用较多，一般在排水流向连反中使用。点击对调按钮=>管线点号和连接点号位置互换，其相关的属性也会自动调换位置，如：起点深度跟终点深度也会自动调换位置。

## Slide 72
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
测量收点
空间测量
起点埋深和终点埋深：为了防止起终点埋深填写错误（主要是忘记输入“.”，在数据库里经常会出现几十米或几百米的埋深 ），所以我们的APP采用厘米制，数值编辑器内无法输入“.”只能输入整数，减少输入时错误。
管段长度：自动显示该线段长度，参考是否定点超长。
深度差值：深度差值=起点埋深-终点埋深， 排水逆差可以参考埋深差值为负值时，根据两点地面高差和深度差值来预判是否深度量错或实际排水逆差。
管段长度和深度差值在更改位置和深度时会自动更新。

## Slide 73
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
测量收点
空间测量
埋设方式：埋设方式有管埋、直埋、架空、管块和方沟五种。其中管埋、直埋和架空管径填写为管道直径。例如：Φ100…
管块和方沟填写为断面宽X高。例如1000X1200。
切换埋设方式管径和断面会自动切换。

## Slide 74
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
注意：当管类为煤气和燃气时，管材为“钢”时在管径下拉菜单中可以选择煤气的标准规格管径，以防记错规格而填写错误。其它管材，管径栏则没有下拉菜单。

## Slide 75
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
测量收点
空间测量
管线材料：每个地方的标准不一样，有些地方调查的是线心的材质有些是套管的材质。根据新建工程时选择的模式来切换管类管材标准。

## Slide 76
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
测量收点
空间测量
管线状态和管道压力在普查工程中使用，在详查工程不用填写。

## Slide 77
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
权属单位：通信和煤气管类（其它权属没有下拉菜单不需要填写）下拉菜单有大部分权属单位可以勾选（不用手工输入），多个权属单位的管线可以勾选多个权属，显示会已“+”号隔开权属单位(要是权属下拉菜单上没有的权属可以手工输入)。

## Slide 78
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
测量收点
空间测量
管线备注栏右侧下拉菜单选取管点备注，要是同时出现多个备注可以多选，备注栏里没有的备注可以手工填写。

## Slide 79
04
走进天驰管智绘APP
添加编辑线
动态面板只有在管线种类为线类的管线才会出现（例如：电信、电力、路灯之类）。总孔数、已用孔数、电缆根数和电缆电压（下拉菜单可以点选常用的电力电压单位为千伏）根据现场调汇填写。套管孔径和行X列不是必填项根据工程需要填写。

## Slide 80
04
走进天驰管智绘APP
添加临时点线
点击右侧“线”图标=>点击起点方向(已知井或点方向)如图Da10=>再点击添加一个临时点的方向位置点。

## Slide 81
04
走进天驰管智绘APP
添加临时点线
弹出编辑框=>连接点号为临时点号（编码自动生成）=>填写临时线属性=>点击保存。临时线以红色虚线表示，同时自动添加一个临时点。

## Slide 82
04
走进天驰管智绘APP
临时点转为实地
将临时点变成物探点方法： 点击右侧“点”图标=>点击临时点=>填写该点属性=>点击转实点（物探点号里的临时号会自动转换成当前管类+最大流水号，如果需要修改位置时可以通过移动功能进行移动位置）=>点击保存。

## Slide 83
04
走进天驰管智绘APP
查询定位
测量收点
空间测量
点击管点定位图标=>在管点编号输入要查询的管点点号或直接输入流水号=>点击定位=>居中显示查询点。

## Slide 84
04
走进天驰管智绘APP
线中加点
测量收点
空间测量
点击线中加点图标=>点选要线中加点的管线段=>点选要加点的位置。

## Slide 85
04
走进天驰管智绘APP
线中加点
测量收点
空间测量
弹出加点编辑框（编辑框跟添加点编辑框是一样的）编辑框内深度选项是指新添加的管线点两端的深度（必填项如果深度为空是提交不了）。

## Slide 86
04
走进天驰管智绘APP
距离测量
测量收点
空间测量
点击距离测量图标=>在图面点选需要量距的地方（可以多添加折点显示长度为累计长度） 。
重置：是指全部清空。
回退：是指退回到上一个折点。

## Slide 87
04
走进天驰管智绘APP
测量收点
测量收点
空间测量
点击测量收点图标=>图面上点选已测量的管线点，会在该点标识上小红旗并用红色注记标记出来。在下面的管点个数上会自动加一。未测点数自动减一（这样可以知道还有多少点没测或漏测多少个点）。如果点击隐藏已测标识，则标记好的小红旗和红色注记标记隐藏掉。
第一个工作量显示为当天工作量（可以自行查看某天所测的工作量），第二个工作量显示为工作总量，所有已测的为工作量。

## Slide 88
04
走进天驰管智绘APP
统计工作量
测量收点
空间测量
点击统计图标（物探统计工作量）=>界面下方会显示两个工作量，第一个为当天工作量（可以自行查看某天所做的管线的工作量，点击日期选择要查看日期当天所做的管线工作量。）第二个为工作总量，工程数据库的所有工作量。

## Slide 89
04
走进天驰管智绘APP
数据导出
测量收点
空间测量
点击导出图标=>提示数据导出成功。
原始记录和现场检测记录表
存放目录：内部存储/管智绘/
工程目录/Excel文件夹里面的
数据。

## Slide 90
04
走进天驰管智绘APP
数据导入
测量收点
空间测量
新建好工程=>点击导入图标=>弹出导入文件对话框=>选择导入文件目录>选择数据文件=>点击确定即导入成功。

## Slide 91
感谢观看